ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технологической оснастки кривошипного пресса

- Чертеж заготовки

- Требования к ТО

| 1 | Выполняемые технологические процессы ТО | Вырубка из полосы заготовки, расположение заготовки вдоль полосы. Сталь 08ПС ГОСТ1050-88 (оцинкованная) |
| --- | --- | --- |

| 2 | Требование к ТО | Размер по высоте должен составлять 235 ±10 мм В верхней плите предусмотреть места крепления к верхнему ползуну согласно чертежу А=240 мм. Крепление штампа согласно чертежу подштамповочной плиты на 4 точки, К=150мм. Предусмотреть упор для вырубки деталей из полосы 62*1250 с равным шагом. Расположение колонок: заднее левое, заднее правое, переднее правое. |
| --- | --- | --- |

- Технические характеристики пресса КД2328.

Оборудование для установки ТО: Пресс однокривошипный простого действия открытый двухстоечный наклоняемый  КД2328Е

## Номинальное усилие, кН – 630,

## Ход ползуна, мм – 100,

## Расстояние между столом и ползуном, мм – 340,

## Мощность двигателя главного движения, кВт - 6,3,

- Размер стола ширина/длинна, мм - 480/710.

Рисунок 2 Подштамповочная плита